OSNUTEK september 2012

Naročnik:
Občina Prevalje
Trg 2a
2391 Prevalje

PROJEKT ŠT. 710

PROGRAM  OPREMLJANJA stavbnih zemljišč za

območje zazidave ČRNEC

besedilni del

Izvajalec:
LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale

Domžale, junij 2012

|  | Projekt |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidave Črnec |
|  | Vsebina projekta |  |
|  |  | besedilni del |
|  | Naročnik |  |
|  |  | Občina Prevalje Trg 2a 2391 Prevalje |
|  | Številka projekta |  |
|  |  | 710 |
|  | Izdelovalec |  |
|  |  | LOCUS d.o.o. Ljubljanska 76 1230 Domžale |
|  | Vodja projekta |  |
|  |  | Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad. |
|  | Strokovna skupina |  |
|  |  | Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. |

VSEBINA

1	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA	4

2	SPLOŠNI DEL PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA	5

2.1	Pojmi in kratice	5

2.2	Podatki o naročniku in izdelovalcu	5

2.2.1	Naročnik	5

2.2.2	Izdelovalec	5

2.3	Namen izdelave programa komunalnega opremljanja	6

2.4	Opis območja opremljanja	6

2.5	Podlage za izdelavo programa komunalnega opremljanja	6

2.5.1	Predpisi	6

2.5.2	Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti	6

2.5.3	Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage	7

3	OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO	8

3.1	Terminski plan gradnje	8

3.2	Vodovodno omrežje	8

3.2.1	Obstoječe stanje	8

3.2.2	Predvidena ureditev	8

4	PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA	10

4.1	Obračunsko območje komunalne opreme	10

4.1.1	Površina parcel objektov [GP]	10

4.1.2	Neto tlorisne površina objektov [NTP]	11

4.2	Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS]	12

4.3	Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere	13

5	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA	14

5.1	Izračun komunalnega prispevka	14

5.1.1	Izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo	14

5.1.2	Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo	14

5.2	Plačilo komunalnega prispevka	14

5.3	Priključitev na komunalno opremo	15

5.3.1	Možnost priključevanja	15

5.3.2	Obveznost priključitve	15

5.3.3	Stroški priključevanja	15

5.3.4	Namenska poraba sredstev	15

5.4	Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka	15

5.4.1	Razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine	15

5.4.2	Faktor dejavnosti	15

5.4.3	Olajšave za določene kategorije zavezancev	15

6	GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA	16

# POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program komunalnega opremljanja je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka. Z njim določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo infrastrukturo.

V konkretnem primeru je program komunalnega opremljanja osnovna podlaga, na podlagi katere bo Občina obračunala komunalni prispevek za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Stražišča, zazidava Črnec.

V programu komunalnega opremljanja so prikazani stroški opremljanja za predmetno območje, kot so: stroški gradnje komunalne opreme ter ostali stroški, ki so nujno potrebni, da obravnavano območje služi predvidenemu namenu.

Program komunalnega opremljanja obravnava gradnjo naslednje komunalne opreme:

- sekundarno vodovodno omrežje

Podrobnejša obrazložitev gradnje komunalne opreme je podana v poglavju »3 Obstoječa komunalna oprema ter predvidene investicije v gradnjo«.

S pojmom "izgradnja komunalne opreme" so mišljena vsa dela, ki so potrebna, da se posamezna infrastruktura zgradi in preda v upravljanje komunalni službi.

Pred določitvijo višine komunalnega prispevka je potrebno določiti obračunska območja. Na območju gradnje obstaja eno obračunsko območje, katerega obseg je podrobneje opredeljen v poglavju »4.1 Obračunsko območje komunalne opreme«.

Skupna površina parcel objektov, ki se opremljajo, znaša 6.276,00 m2. Na predmetnih parcelah je skupno 7.501,90 m2 neto tlorisnih površin obstoječih objektov.

Skupni stroški, prikazani v programu komunalnega opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme. Stroški so določeni na podlagi projektantskih predračunov, popisov del oziroma podatkov (evidenc) Občine.

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje vodovodnega omrežja, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z uredbo, kot je izračunano v poglavju "4.3 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere".

Višina obračunskih stroškov za opremljanje m2 parcele objekta [Cp] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ct] za določeno komunalno opremo vodovodnega omrežja na obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli, znaša:

| obračunsko območje | Cp [€/m2] | Ct [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| sekundarno vodovodno omrežje | 3,31 | 2,77 |

Prikaz vrednosti Cp in Ct

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po formuli, ki je opisana v poglavju "5.1 Izračun komunalnega prispevka".

# SPLOŠNI DEL PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

## Pojmi in kratice

GP	parcela objekta

NTP	neto tlorisna površina objekta (SIST ISO 9836:2000)

KP	komunalni prispevek

Aparcela	površina parcele objekta (fundus objekta · 1,5)

Atlorisna	neto tlorisna površina objekta

Dp	delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Dt	delež NTP objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnosti	faktor dejavnosti

Cp	stroški opremljanja m2 parcele objekta s komunalno opremo

Ct	stroški opremljanja m2 NTP objekta s komunalno opremo

## Podatki o naročniku in izdelovalcu

### Naročnik

Naročnik programa komunalnega opremljanja je:

Občina Prevalje

Trg 2a

2391 Prevalje

Župan: dr. Matija Tasič

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Emilija Ivančič, univ.dipl.prav.

Identifikacijska številka za DDV: SI 28520513

tel:	(02) 824 61 00

fax:	(02) 824 61 24

### Izdelovalec

Izdelovalec programa komunalnega opremljanja je:

LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta 76

1230 Domžale

Direktor: Leon Kobetič

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI 15475760

tel:	(01) 721 93 90

fax:	(01) 721 93 95

## Namen izdelave programa komunalnega opremljanja

Program komunalnega opremljanja predmetnega območja se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi. Namen izdelave programa komunalnega opremljanja predstavlja obračun komunalnega prispevka za vplivno območje investicije v izgradnjo komunalne opreme vodovodnega omrežja na območju Stražišča, zazidave Črnec.

## Opis območja opremljanja

Območje komunalnega opremljanja je del naselja Prevalje, ki leži severno od železniške proge Maribor - Prevalje na območju Stražišča, zazidave Črnec. Območje zajema stavbne parcele 478/2, 479/2, 391, 399/2, 399/3, 405/2, 573/3, 573/4, 471, 456/4, 406/5, 406/3, 406/4, 403, 458/7, 457/2, 458/4, 574/2, 457/3, 458/12, 574/4, 458/10, 458/15, 458/8, 458/5, 458/6, 461/4, 461/3, 460/4, 460/2, 460/3 vse k.o. Farna vas ter obstoječe objekte na njih, ki se na novo opremljajo s komunalno opremo (vodovod).

Območje opremljanja ima določeno eno obračunsko območje in je prikazano v poglavju »6 Grafični del programa opremljanja«.

## Podlage za izdelavo programa komunalnega opremljanja

### Predpisi

- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C)

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34)

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07)

- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč– "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07)

- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS; št. 37/08, 99/08)

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 35/06, 41/08, 28/11)

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti

PLAN

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 63/00, 81/04)

PIA

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,Prevalje–Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče–Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA ( MUV št. 20/86, št. 9/93, Ur. l RS št. 64/04)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Ravne na Koroškem (MUV št. 9/94)

### Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/2009)

načrt razvojnih programov Občine Prevalje 2009 – 2013

projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za vodovod Črnec, št. projekta 41-061-00/98, april 2010 (Hidroinženiring d.o.o.)

popis del s predizmerami in predračunom, št. projekta 40-061-00/98, april 2012 (Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o.)

ponudba za izdelavo programa komunalnega opremljanja »Izgradnja vodovodnega omrežja na območju »Črnec« v Občini Prevalje« št. 018/2010 z dne 27.1.2010 (Locus d.o.o.)

podatki o neto tlorisnih površinah objektov so bili pridobljeni iz registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije (6. junij 2012)

podatki o površinah stavbnih zemljišč so bili pridobljeni iz katastra stavb oziroma registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije (6. junij 2012)

Navedeni dokumenti so na vpogled na sedežu Občine oz. na spletnih straneh GURS

# OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO

## Terminski plan gradnje

Terminski plan gradnje in ureditve vodovodnega omrežja.

| datum | predvidena dela |
| --- | --- |
| leto 2010 | izdelava projektne dokumentacije |
| avgust 2013 | predviden pričetek gradnje vodovoda |
| leto 2013 | predviden zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja |

Terminski plan

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka za izgradnjo vodovodnega sistema na območju Stražišča, zazidave Črnec, se bodo zavezancem izdale v roku enega meseca po začetku gradnje. Ker bo občina izdala odločbe o komunalnem prispevku pred zaključkom gradnje, mora zavezancem v roku enega leta od izdaje odločb, zagotoviti priključitev na novo zgrajeno vodovodno omrežje.

Zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena v letu 2013.

Zavezanci se bodo na vodovodno omrežje priključili v roku dveh mesecev od pridobitve uporabnega dovoljenja.

## Vodovodno omrežje

### Obstoječe stanje

Vodovodni sistem Prevalje - Ravne se oskrbuje z vodo iz več vodnih virov s skupno izdatnostjo do 50 l/s. Z razširitvijo pozidave na pobočja severno nad Prevaljami se je pojavil problem vodooskrbe visoke cone. Na tem delu je večina objektov na koti od 450 do 490 m n.m., kote obstoječih vodohranov na območju Prevalj (vodohran Leše in Dobrnik) pa so na nadmorski višini 466 do 468 m n.m. Kljub premajhnim dimenzijam in starosti obstoječih cevovodov (DN 80) vodooskrba trenutno na območju nizke cone ni problematična.

Področje visoke cone se trenutno oskrbuje z vodo iz lastnih lokalnih zajetij (celotno področje Stražišča); še ni urejene vodooskrbe iz javnega vodovodnega omrežja. Cevovodi na tem delu zadoščajo komaj za potrebe po pitni vodi, požarna varnost pa ni zagotovljena. Ustrezni pretoki za normalno porabo so zagotovljeni z velikimi tlaki v vodovodnem omrežju. Kontrola kvalitete vode se izvaja občasno, zaradi slabe izvedbe zajetij in neurejenih varstvenih pasov in zaščitnih ukrepov v varstvenih pasovih pa je stalno prisotna velika verjetnost onesnaženja obstoječih lokalnih vodnih virov.

### Predvidena ureditev

Za ureditev ustrezne vodooskrbe na obravnavanem področju in zagotovitev požarne varnosti je predvidena navezava na javno vodovodno omrežje v Prevaljah. Iz obstoječega vodovodnega omrežja je predviden dotok vode do črpališča, od koder se bo vodo prečrpavalo v vodohran s prostornino 50 m3 na koti 525 m n.m. Iz vodohrana bo voda odtekala gravitacijsko nazaj v potrošnjo (dotok in odtok po isti cevi). Za posamezne objekte pod koto 470 m n.m. je predvideno zmanjšanje tlakov z vgradnjo lokalnih regulatorjev pritiska.

Celotno področje visoke cone predstavlja trenutno 26 stanovanjskih hiš in 1 poslovni objekt. Razdelitev področja na dve višinski coni in izgradnja dodatnih objektov (vodohran, črpališče) bi bistveno povečala stroške investicije. Tako je za ta del predvidena izvedba enotne visoke cone z regulacijo tlaka za nižje ležeče objekte.

Skupna dolžina novega vodovodnega omrežja je 600 m, na celotnem odseku so predvidene cevi PE 100 d110 x 6.6 mm.

Predmet komunalnega prispevka je izgradnja nove sekundarne cevi ter izgradnja novega črpališča in vodohrana.

# PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

## Obračunsko območje komunalne opreme

Obračunsko območje komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo in drugo infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme.

V konkretnem primeru je predpostavljeno eno obračunsko območje - območje sekundarnega vodovodnega omrežja, ki predstavlja parcele objektov in objekte na njih, ki se bodo na novo priklopili na vodovodno omrežje.

Območje zajema stavbne parcele 478/2, 479/2, 391, 399/2, 399/3, 405/2, 573/3, 573/4, 471, 456/4, 406/5, 406/3, 406/4, 403, 458/7, 457/2, 458/4, 574/2, 457/3, 458/12, 574/4, 458/10, 458/15, 458/8, 458/5, 458/6, 461/4, 461/3, 460/4, 460/2, 460/3 vse k.o. Farna vas ter obstoječe objekte na njih, ki se na novo opremljajo s komunalno opremo (sekundarno vodovodno omrežje).

| obračunsko območje | površina parcel objektov [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| sekundarno vodovodno omrežje | 6.276,00 | 7.501,90 |

Prikaz skupne površine parcel objektov in neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju

### Površina parcel objektov [GP]

Za določitev površin parcel obstoječih objektov so bili uporabljeni geodetski podatki, ki so bili s spletnih strani GURS prevzeti 6.6.2012.

Površina parcele posameznega objekta, ki se bo na novo priključil na vodovodno omrežje, je bila izračunana kot stavbišče objekta, prevzeto iz podatkov katastra stavb, in pomnožen s faktorjem 1,5. Način izračuna površine parcele objekta je predpisan s Pravilnikom.

Seznam posameznih objektov prikazuje naslednja preglednica:

| zap. št. | naslov objekta | zemljiška parcela | stavbišče objekta [m2] | površina parcele objekta [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pri postaji 20, Prevalje | 478/2 k.o. Farna vas | 102,00 | 153,00 |
| 2 | Pri postaji 20a, Prevalje | 479/2 k.o. Farna vas | 141,00 | 211,50 |
| 3 | Prisoje 60, Prevalje | 391 k.o. Farna vas | 114,00 | 171,00 |
| 4 | Prisoje 60a, Prevalje | 399/2 k.o. Farna vas | 102,00 | 153,00 |
| 5 | Prisoje 61, Prevalje | 399/3 k.o. Farna vas | 106,00 | 159,00 |
| 6 | Prisoje 62, Prevalje | 405/2 k.o. Farna vas | 80,00 | 120,00 |
| 7 | Prisoje 63, Prevalje | 573/3 k.o. Farna vas | 157,00 | 235,50 |
| 8 | Prisoje 63a, Prevalje | 573/4 k.o. Farna vas | 78,00 | 117,00 |
| 9 | Prisoje 63b, Prevalje | 471 k.o. Farna vas | 179,00 | 268,50 |
| 10 | Prisoje 64, Prevalje | 456/4 k.o. Farna vas | 211,00 | 316,50 |
| 11 | Prisoje 65, Prevalje | 406/5 k.o. Farna vas | 284,00 | 426,00 |
| 12 | Prisoje 65, Prevalje | 406/3 k.o. Farna vas | 270,00 | 405,00 |
| 13 | Prisoje 66, Prevalje | 406/4 k.o. Farna vas | 167,00 | 250,50 |
| 14 | Prisoje 67, Prevalje | 403 k.o. Farna vas | 107,00 | 160,50 |
| 15 | Prisoje 68, Prevalje | 458/7 k.o. Farna vas | 117,00 | 175,50 |
| 16 | Prisoje 69, Prevalje | 457/2, 458/4, 574/2 vse k.o. Farna vas | 168,00 | 252,00 |
| 17 | Prisoje 70, Prevalje | 457/3, 458/12, 574/4 vse k.o. Farna vas | 165,00 | 247,50 |
| 18 | Prisoje 71, Prevalje | 458/10 k.o. Farna vas | 113,00 | 169,50 |
| 19 | Prisoje 72, Prevalje | 458/15 k.o. Farna vas | 173,00 | 259,50 |
| 20 | Prisoje 73, Prevalje | 458/8 k.o. Farna vas | 196,00 | 294,00 |
| 21 | Prisoje 74, Prevalje | 458/5 k.o. Farna vas | 178,00 | 267,00 |
| 22 | Prisoje 75, Prevalje | 458/6 k.o. Farna vas | 179,00 | 268,50 |
| 23 | Prisoje 80, Prevalje | 461/4 k.o. Farna vas | 159,00 | 238,50 |
| 24 | Prisoje 81, Prevalje | 461/3 k.o. Farna vas | 112,00 | 168,00 |
| 25 | Prisoje 82, Prevalje | 460/4 k.o. Farna vas | 185,00 | 277,50 |
| 26 | Prisoje 84, Prevalje | 460/2 k.o. Farna vas | 177,00 | 265,50 |
| 27 | Prisoje 86, Prevalje | 460/3 k.o. Farna vas | 164,00 | 246,00 |
| SKUPAJ | 4.184,00 | 6.276,00 |

Prikaz površine parcel objektov

### Neto tlorisne površina objektov [NTP]

Za določitev neto tlorisnih površin obstoječih objektov so bili uporabljeni geodetski podatki, ki so bili s spletnih strani GURS prevzeti 6.6.2012.

Neto tlorisna površina posameznega objekta, ki se bo na novo priključil na vodovodno omrežje, je bila pridobljena iz evidence registra nepremičnin.

| zap. št. | naslov objekta | zemljiška parcela | NTP [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pri postaji 20, Prevalje | 478/2 k.o. Farna vas | 202,10 |
| 2 | Pri postaji 20a, Prevalje | 479/2 k.o. Farna vas | 253,80 |
| 3 | Prisoje 60, Prevalje | 391 k.o. Farna vas | 259,50 |
| 4 | Prisoje 60a, Prevalje | 399/2 k.o. Farna vas | 259,00 |
| 5 | Prisoje 61, Prevalje | 399/3 k.o. Farna vas | 205,20 |
| 6 | Prisoje 62, Prevalje | 405/2 k.o. Farna vas | 407,50 |
| 7 | Prisoje 63, Prevalje | 573/3 k.o. Farna vas | 120,00 |
| 8 | Prisoje 63a, Prevalje | 573/4 k.o. Farna vas | 98,00 |
| 9 | Prisoje 63b, Prevalje | 471 k.o. Farna vas | 341,80 |
| 10 | Prisoje 64, Prevalje | 456/4 k.o. Farna vas | 266,00 |
| 11 | Prisoje 65, Prevalje | 406/5 k.o. Farna vas | 242,40 |
| 12 | Prisoje 65, Prevalje | 406/3 k.o. Farna vas | 293,40 |
| 13 | Prisoje 66, Prevalje | 406/4 k.o. Farna vas | 188,20 |
| 14 | Prisoje 67, Prevalje | 403 k.o. Farna vas | 289,30 |
| 15 | Prisoje 68, Prevalje | 458/7 k.o. Farna vas | 362,00 |
| 16 | Prisoje 69, Prevalje | 457/2, 458/4, 574/2 vse k.o. Farna vas | 293,00 |
| 17 | Prisoje 70, Prevalje | 457/3, 458/12, 574/4 vse k.o. Farna vas | 431,20 |
| 18 | Prisoje 71, Prevalje | 458/10 k.o. Farna vas | 321,40 |
| 19 | Prisoje 72, Prevalje | 458/15 k.o. Farna vas | 306,90 |
| 20 | Prisoje 73, Prevalje | 458/8 k.o. Farna vas | 368,40 |
| 21 | Prisoje 74, Prevalje | 458/5 k.o. Farna vas | 302,60 |
| 22 | Prisoje 75, Prevalje | 458/6 k.o. Farna vas | 342,80 |
| 23 | Prisoje 80, Prevalje | 461/4 k.o. Farna vas | 315,20 |
| 24 | Prisoje 81, Prevalje | 461/3 k.o. Farna vas | 243,20 |
| 25 | Prisoje 82, Prevalje | 460/4 k.o. Farna vas | 88,60 |
| 26 | Prisoje 84, Prevalje | 460/2 k.o. Farna vas | 297,08 |
| 27 | Prisoje 86, Prevalje | 460/3 k.o. Farna vas | 403,32 |
| SKUPAJ | 7.501,90 |

Prikaz neto tlorisnih površin objektov

## Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS]

Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen.

V konkretni situaciji skupni stroški predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo vodovodnega omrežja.

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Obračunski stroški so stroški izgradnje komunalne opreme, katere prebivalci do sedaj niso imeli.

Razlika do skupnih stroškov je 86%; izgradnja vodovodnega omrežja (projektna dokumentacija je izvzeta) bo v višini 85% sofinancirana iz državnega proračuna, projektna dokumentacija bo krita iz proračuna občine (Načrt razvojnih programov Občine Prevalje 2009 – 2013, 1603 Komunalna dejavnost, 16039001 Oskrba z vodo, postavka OB175-07-0075 Vodovod Črnec). Ostanek, 14% skupnih stroškov, bo občina financirala preko komunalnega prispevka.

Podatki o višini skupnih in obračunskih stroškov so pridobljeni na podlagi evidenc Občine in izvajalskih predračunov oz. popisov del in so na vpogled na sedežu Občine.

Izvajalski predračuni oz. popisi del:

Ponudba za izdelavo programa komunalnega opremljanja št. 018/2010 z dne 27.1.2010
vir: Locus d.o.o.

Popis del s predizmerami in predračunom št. 40-061-00/98, april 2012

vir: Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o.

Izvajalski računi:

Projektna dokumentacija »PDG Vodovod Črnec, št. 41-061-00/98, april 2010« po pogodbi št. 40-1308-00-2008

Vir: Hidroinženiring d.o.o.

| postavka | S brez DDV [€] | državna sredstva [€] | občinska sredstva [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| izdelava programa opremljanja | 1.620,00 € | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| izdelava projektne dokumentacije | 7.600,00 € | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| SKUPAJ projektna dokumentacija | 9.220,00 € | 0,00 | 9.220,00 | 0,00 |
| črpališče | zemeljska dela | 2.255,79 | 1.917,42 | 0,00 | 338,37 |
|  | betonska dela | 3.938,72 | 3.347,91 | 0,00 | 590,81 |
|  | zidarska dela | 4.503,44 | 3.827,92 | 0,00 | 675,52 |
|  | tesarska dela | 2.224,96 | 1.891,22 | 0,00 | 333,74 |
|  | obrtniška dela | 6.671,13 | 5.670,46 | 0,00 | 1.000,67 |
|  | pleskarska dela | 177,66 | 151,01 | 0,00 | 26,65 |
|  | montažna dela | 979,15 | 832,28 | 0,00 | 146,87 |
|  | nabava materiala | 10.680,57 | 9.078,49 | 0,00 | 1.602,09 |
| vodohran | zemeljska dela | 9.183,79 | 7.806,22 | 0,00 | 1.377,57 |
|  | betonska dela | 7.285,84 | 6.192,96 | 0,00 | 1.092,88 |
|  | zidarska dela | 6.924,75 | 5.886,03 | 0,00 | 1.038,71 |
|  | tesarska dela | 5.329,71 | 4.530,25 | 0,00 | 799,46 |
|  | obrtniška dela | 4.512,56 | 3.835,68 | 0,00 | 676,88 |
|  | pleskarska dela | 1.156,76 | 983,25 | 0,00 | 173,51 |
|  | montažna dela | 1.082,49 | 920,12 | 0,00 | 162,37 |
|  | nabava materiala | 2.416,67 | 2.054,17 | 0,00 | 362,50 |
| vodovodni cevovod | gradbena dela | 38.733,24 | 32.923,25 | 0,00 | 5.809,99 |
|  | montažna dela | 7.365,59 | 6.260,75 | 0,00 | 1.104,84 |
|  | nabava materiala | 23.192,01 | 19.713,21 | 0,00 | 3.478,80 |
| SKUPAJ vodovodno omrežje | 138.614,83 | 117.822,61 | 0,00 | 20.792,23 |
| SKUPAJ | 147.834,83 | 117.822,61 | 9.220,00 | 20.792,23 |

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov investicije v izgradnjo komunalne opreme

## Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z Uredbo določene merske enote; to je površine parcel objektov in neto tlorisne površine obstoječih objektov.

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto parcele objekta in enoto NTP objekta.

| območje | OS [€] | Σ Aparcela [m2] | Σ Atlorisna [m2] | Cp [€/m2] | Ct [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sekundarno vodovodno omrežje | 20.792,23 | 6.276,00 | 7.501,90 | 3,31 | 2,77 |

Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto mere parcel objektov in NTP objektov

# IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Občina bo na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) odmerila komunalni prispevek za investicijo v izgradnjo komunalne opreme sekundarnega vodovodnega omrežja na območju Stražišča, zazidava Črnec.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je lastnik objekta, ki se priključuje na novozgrajeno vodovodno omrežje na območju Stražišča, zazidave Črnec.

Odmera komunalnega prispevka na območju izgradnje vodovodnega omrežja na območju zazidave, se na podlagi 3. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) izvede po uradni dolžnosti.

Obračun komunalnega prispevka se izvede na podlagi podatkov v spodnji preglednici:

| obračunsko območje | Cp [€/m2] | Ct [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| sekundarno vodovodno omrežje | 3,31 | 2,77 |

Prikaz vrednosti Cp in Ct

## Izračun komunalnega prispevka

Določila tega odloka se uporabljajo za izračun oziroma odmero komunalnega prispevka na območju Stražišča, zazidave Črnec, ki se opremljajo s sekundarnim vodovodnim omrežjem.

### Izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo

Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo, določeno s tem Programom opremljanja, se odmeri na naslednji način:

KP = (Aparcela · Cp · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ct · Dt)

### Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo

Komunalnemu prispevku, določenemu s tem odlokom, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo – primarno vodovodno omrežje. Komunalni prispevek, za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo (primarno vodovodno omrežje), se obračuna z upoštevanjem določil vsakokrat veljavnega odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje.

## Plačilo komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.

Plačilo komunalnega prispevka se na zahtevo zavezanca razdeli na več obrokov, s tem da mora biti zadnji obrok poravnan najkasneje do 31.12. tekočega leta v katerem je bila izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka.

Za obročno odplačevanje se, na podlagi vloge o obročnem odplačevanju, sklene posebna pogodba v skladu z Zakonom o javnih financah in njegovih izvedbenih predpisih, v kateri se določi število obrokov, višina posameznega obroka, zavarovanje plačila ter rok zapadlosti.

## Priključitev na komunalno opremo

### Možnost priključevanja

Priključitev objekta, za katerega se odmeri komunalni prispevek za vodovodno omrežje, bo možno izvesti po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po plačilu celotnega komunalnega prispevka za vodovodno omrežje, vendar najkasneje v roku enega leta po izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Priključitev objektov se bo izvajala v roku dveh mesecev po pridobitni uporabnega dovoljenja.

### Obveznost priključitve

Lastniki objektov, za katere se odmeri komunalni prispevek, so dolžni zagotoviti priključitev objektov na novozgrajeno vodovodno omrežje v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.

### Stroški priključevanja

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Občina ali izvajalec gospodarske javne službe ni upravičen do obračuna nikakršnih dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z deli ob izvedbi priključitve.

### Namenska poraba sredstev

Občina lahko zbrana sredstva, obračunana za investicijo v izgradnjo komunalne opreme po tem odloku, porabi za namen financiranja investicije v izgradnjo sekundarnega omrežja na območju Stražišča, zazidave Črnec.

Zbrana sredstva, ki jih bo občina zaračunala za obstoječo komunalno opremo,  primarno vodovodno omrežje, po vsakokrat veljavnem odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje, lahko občina porabi za financiranje gradnje ostale komunalne opreme.

## Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

### Razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine

Skladno z odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje, se določi razmerje med merilom parcele objekta in NTP objektov (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje:

Dp = 0,3

Dt  = 0,7

### Faktor dejavnosti

Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje.

### Olajšave za določene kategorije zavezancev

S predmetnim programom komunalnega opremljanja se ne predvidijo nobene oprostitve za posamezne kategorije zavezancev.

# GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

Karta 1: Prikaz obračunskega območja M 1:5000